# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»

# СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК                                                             Директор МОУ « СОШ № 23»

Александрова Н.В. _________                                         Крисанова И.Н.___________

Приказ №       от

«___»________________2009г.                                           «___»_____________2009г.

# ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ № 22

# по охране труда

# рабочего по обслуживанию здания

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в должности рабочего по обслуживанию здания допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда

  - Опасные производственные факторы:

  - травмы при нарушении правил техники безопасности при работе на сверлильных, заточных, круглопильных и иных станках

  - поражение электрическим током при нарушении заземления оборудования и системы изоляции

  - ранения осколками плохо склеенной,  косослойной, суковатой древесины

  - травмирование осколками металла при его рубке

  - При  работе используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

  - Запрещается открывать двери электрошкафов, крышек магнитных пускателей, прикасаться к клеммам, электропроводам, к арматуре общего освещения, становиться на электрокабели, включать и останавливать (кроме аварийных и несчастных случаев) механизмы, машины, станки и агрегаты, работа на которых не поручена, пользоваться открытым огнем и курить в неустановленных местах

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Проверить состояние спецодежды. Она не должна иметь свисающих концов, рукава должны быть застегнуты, завертывание рукавов не допускается.

  - Проверить наличие, состояние и исправность ручного инструмента: стамески, рубанка, пилы, струбцины, молотка и др. При этом проверить правильность заточки.

  - Проверить электрифицированный инструмент. Он должен быть заземлен и питаться кабелем с дополнительной заземляющей или зануляющей жилой.

  - Устранить замеченные неисправности.

  - Осмотреть место работы, детали пиломатериалы, устранить торчащие гвозди, прищепы, занозы

  - При выполнении работ на станках четко следовать соответствующим инструкциям, соблюдать предусмотренные правила техники безопасности

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Содержать рабочее место в чистоте и не допускать захламленности его отходами, готовой продукцией и скоплением излишнего количества пиломатериалов и металлических заготовок

  - Не допускать повреждения пола, наличия на полу торчащих гвоздей, шурупов и режущего инструмента.

  - Обрабатываемую деталь надежно закреплять на верстаке.

  - При работе столярной пилой – руку, поддерживающую деталь, располагать дальше по линии пропила.

  - При работе с казеиновыми клеями мыть руки водой по окончании работы.

  - З А П Р Е Щ А Е Т С Я

- работать на деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станках, электрифицированным инструментом без ознакомления с инструкцией для работы на станках (с инструментом)

- оставлять станок после выключения до полной остановки.

- оставлять электрифицированный инструмент подключенным к сети, работающий станок без присмотра.

- работать неисправным инструментом и на неисправном станке или при ощущении биения электротока

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, поломке режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, выключить станок и сообщить руководителю подразделения.

  - При сгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководителю подразделения , при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Проверить состояние инструментов и убрать их на место.

  - Убрать и очистить специальной щеткой станок, верстак от отходов и привести его и рабочее место в порядок.

  - Привести себя в порядок. Снять спецодежу и вымыть руки с мылом.

# Зам. директора по хоз. части___________________________